## Slide 1
实验13
DNA片段的PCR扩增
经济管理学

## Slide 2
实验目的
经济管理学
浙江师范大学
1、了解PCR技术的基本操作
2、理解PCR的原理
3、讨论PCR的应用

## Slide 3
聚合酶链反应(Polymerase Chain Reaction ,PCR)是80 年代中期发展起来的体外核酸扩增技术。它具有特异、敏感、产率高、快速、简便、重复性好、易自动化等突出优点；能在一个试管内将所要研究的目的基因或某一DNA 片段于数小时内扩增至十万乃至百万倍,使肉眼能直接观察和判断；可从一根毛发、一滴血、甚至一个细胞中扩增出足量的DNA供分析研究和检测鉴定。PCR 技术是生物医学领域中的一项革命性创举和里程碑。
一、PCR技术概论

## Slide 4
（一）PCR(多聚酶链式反应）原理
1、DNA聚合酶特性
不能从头合成DNA，只能从DNA的3′端开始延伸DNA链，因此DNA复制需要引物
2、DNA聚合酶作用过程
当引物与DNA母链通过碱基互补配对结合后， DNA聚合酶就能从引物的3′端开始延伸DNA链， DNA的合成方向总是从子链的5′端向3′端延伸

## Slide 5
3、 PCR原理
①在80－100°C的温度范围内， DNA的双螺旋结构将解体，双链分开，这个过程称为变性
②当温度缓慢降低后，两条彼此分离的DNA链又会重新结合成双链
③ PCR利用了DNA的热变性原理，通过控制温度来控制双链的解聚与结合，现在使用的PCR仪实质上也是一台能够自动调控温度的仪器

## Slide 6
高温解决了打开双链的问题，但是，又导致DNA聚合酶失活的问题，耐高温的Taq DNA聚合酶解决了高温导致DNA聚合酶失活的问题，促成了PCR技术的自动化
4、 Taq DNA聚合酶的应用
5、 缓冲液需要为PCR反应提供的物质
DNA模板，分别与两条模板链相结合的两种引物，四种脱氧核苷酸，耐热的DNA聚合酶，同时通过控制温度使DNA复制在体外反复进行

## Slide 7
6、细胞内和细胞外DNA复制环境的区别
体内DNA的复制 |  | 体外的模拟
模板（母链） | 细胞内源 | 外源加入
引物 | 引物合成酶 | 外源加入
底物dNTP | 细胞内源 | 外源加入
聚合酶 | 细胞内源 | 外源加入
反应环境 | 细胞内环境 | 缓冲液

## Slide 8
① PCR过程需要的引物不是RNA，而是人工合成的DNA单链，其长度通常为20－30个脱氧核苷酸
7、细胞内复制和PCR不同点
② PCR过程中DNA的解旋不依靠解旋酶，而是通过对反应温度的控制来实现的

## Slide 9
PCR一般经历三十多次循环，每次循环可以分为三个基本步骤──变性、复性和延伸
①变性（模板DNA解旋）
模板DNA经加热至900C以上。一定时间后，使模板DNA双链或经PCR扩增形成的双链DNA解离，使之成为单链，以便于它与引物结合
2、循环过程
（二）PCR的反应过程
1、PCR的反应步骤

## Slide 10
PCR 循环第一步 ：加热变性

## Slide 11
②复性（退火）
模板DNA经加热变性成单链后，温度降到500C左右，引物与模板DNA单链的互补序列配对结合
PCR 循环第二步 ：引物与靶序列退火

## Slide 12
③延伸
DNA模板－引物结合物在TaqDNA聚合酶的作用下以脱氧核苷酸为原料，以母链为模板，按碱基互补配对的原则与半保留复制的原理，合成一条新的DNA链
PCR 循环第三步 ：引物延伸

## Slide 13
第1个 PCR 循环完成后 ：得到两个拷贝的靶序列

## Slide 14
循环次数 | DNA数量
1 | 2
2 | 4
3 | 8
20 | 1,048,576
30 | 1,073,741,824
3、30次循环后靶序列扩增的数量

## Slide 15
② DNA聚合酶只能特异性地复制处于两个引物之间的DNA序列，使这段固定长度的序列呈指数扩增
4、PCR 循环的结果
①从第二轮循环开始，上一次循环的产物也作为模板参与反应，并且由引物Ⅰ延伸而成的DNA单链会与引物Ⅱ结合，进行DNA的延伸

## Slide 16
2、微量离心管
一种薄壁塑料管，总容积为0.5ml
3、微量移液器
用于定量转移PCR配方中的液体，其上的一次性吸液枪头用一次更换一次
二、 PCR 的实验操作
1、PCR仪
（一）设备及用具
实质上一台能够自动调控温度的仪器

## Slide 17
PCR仪
移液枪头

## Slide 18
微量离心管
微量移液器

## Slide 19
1、准备
2、移液
（二）实验操作步骤
按照PCR反应体系的配方将所需用的试剂摆放在实验桌上
用微量移液器按照PCR反应体系配方往微量离心管里面加入各种试剂

## Slide 20
DNA（模板） | 1.0μL
10×PCR Reaction Buffer | 2.5μL
dNTPs（2.5mmol/L） | 2.0μL
5’引物（10μmol/L） | 1.0μL
3’引物（10μmol/L） | 1.0μL
Taq DNA聚合酶（2.5U/μL） | 0.5μL
ddH2O | 15μL
反应体系（25μL）：

## Slide 21
①过程：盖严微量离心管口的盖子，用手指轻轻弹击管壁
②注意：
3、混合
B、手指轻轻弹击微量离心管的管壁，目的是使反应液混合均匀
A、离心管口的盖子一定盖严，防止实验中脱落或液体外溢

## Slide 22
将离心管放入PCR仪上，设置好PCR仪的循环程序
①过程：将微量离心管放在离心机上,离心约10s
4、离心
5、反应
②离心目的：使反应液体集中在离心管底部，提高反应效果

## Slide 23
循环数 | 变性 | 复性 | 延伸
第一次 | 94°C，10min | － | －
30次 | ９4℃，30s | 55℃，30s | 72℃，1min
最后一次 | ９4℃，1min | 55℃，30s | 72℃，1min
PCR仪的循环程序

## Slide 24
PCR技术高度灵敏，为了避免外源DNA等因素的污染而造成干扰实验，PCR操作时要注意做到：
6、注意事项
①隔离操作区，所用微量离心管、枪头、缓冲液以及蒸馏水等在使用必须进行高压灭菌；
②分装试剂，简化操作程序，使用一次性枪头

## Slide 25
（一）理论上DNA扩增数目的计算
三、课题成果评价
1 、一条DNA，复制n次， DNA为2 n
2 、 a条DNA，复制n次， DNA为a x2 n
（二）实验中DNA含量的测定
1 、原理
可以通过计算DNA含量来评价扩增的效果，DNA在260nm的紫外线波段有一强烈的吸收峰，峰值的大小与DNA的含量有关

## Slide 26
2 、过程
①稀释
2uLPCR反应液，加入98uL蒸馏水，即将样品进行50倍稀释
②对照调零
以蒸馏水作为空白对照，在波长260nm处，将紫外分光光度计的读数调节至零
取DNA稀释液100uL至比色杯中，测定260nm处的光吸收值
③计算

## Slide 27
④计算
DNA含量（ g ）＝50 × (260nm的读数） ×稀释倍数
50：1 g /ml的DNA在厚度为1cm比色杯中的吸光值为0.02
紫外分光光度计

## Slide 28
比色杯

## Slide 29
五、实验小结
PCR仪加热高温使（ ）变性, 低温复性使引物与模板DNA（ ）, 延伸需将反应温度升至中温( ),在（ ）的作用下,以 （ ）为原料,以（ ）为复制的起点,合成新链。 如此重复改变反应温度,经（ ）三个阶段为一个循环,每一次循环使特异区段的基因拷贝数放大一倍,一般样品是经过30次循环,最终使基因放大了数百万倍; 将扩增产物进行电泳,经溴化乙锭染色,在紫外灯照射下肉眼能见到扩增特异区段的DNA带。
模板
互补
Taq聚合酶
四种脱氧核苷酸
引物
变性、复性和延伸
72℃

## Slide 30
谢谢！